MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

Objeto: Ampliação Centro Municipal de Formação em Tempo Integral

Área de intervenção: 79,80m²

Endereço: Rua Sete, Nº 932, Centro

Cidade/UF: Mariópolis - Paraná.

O presente memorial especifica os materiais e métodos executivos para a Ampliação Centro Municipal de Formação em Tempo Integral.

- PLACA DE OBRA

A placa será elaborada com chapa de aço galvanizado, com dimensões de 1,2m *2,4m. A mesma deverá ser instalada um local visível ao público com todos os dados exigidos por lei em placas de obras públicas.

Verificar tipo e arte da placa com municipalidade, assim como o local para implementação da mesma.

- SUPERESTRUTURA

  - FUNDAÇÃO

Escavação manual de solo para bloco de coroamento, nível de assentamento -1m do nível do solo;

Execução de estaca com diâmetro de 25cm e 1,5m de profundidade em todos os pontos de blocos de coroamento, de forma centralizada. Previsto armadura de arranque aço CA-50 de 10,00mm, quatro peças com 50cm dentro da estaca e 30cm fora para conexão com bloco, tendo 80cm em sua totalidade.

Execução de lastro em pedra brita em fundo de sapatas, com 5cm de altura;

Fabricação, montagem e desmontagem de formas para pilaretes de conexão entre blocos e  viga baldrame.

Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 6,3mm, 8,0mm e 10,0mm conforme especificações de projeto.

Concretagem de estacas e blocos com concreto fck 30mpa, lançamento do concreto com utilização de jericas ou baldes, adensamento e acabamento.

  - VIGAS BALDRAMES

Escavação manual de valas para execução de vigas baldrames conforme dimensionamento de projetos.  Vigas baldrames com nível de assentamento -0,15cm do solo, ficando pelo menos 50% enterrada.

Fabricação de montagem de e desmontagem de forma para viga baldrame com 30cm de altura, perfazendo toda o perímetro de vigas a serem executadas.

Armação de viga baldrame utilizando aço CA-60 de 5,0mm e aço CA-50 de 10mm conforme especificações de projeto.

Concretagem de vigas baldrame utilizando concreto FCK 30 MPa, com uso de jerica para lançamento, adensamento e acabamento.

Aplicação de emulsão asfáltica para impermeabilização de superfície, duas demãos em laterais e topo das vigas baldrames.

  - PILARES

Fabricação de forma para pilares, montagem e desmontagem de formas.

Construção de armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado, utilizando aço CA-60 5,0mm e CA-50 10,0mm conforme especificações de projeto.

Concretagem de pilares utilizando concreto fck 25MPa, com uso de baldes para lançamento, incluso adensamento e acabamento.

  - VIGAS CINTAS

Fabricação de forma para vigas e escoras de viga tipo garfo em madeira.

Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento com garfo de madeira.

Construção de armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado, utilizando aço CA-60 de 5,0mm e CA-50 10,0mm conforme especificações de projeto.

Concretagem de vigas e lajes utilizando concreto FCK 20MPa, com uso de baldes para lançamento, adensamento e acabamento.

- SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL

Execução de alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 com com argamassa de assentamento preparada em betoneira.

Execução de verga e contraverga moldada in loco em concreto em todas janelas e portas, transpassar 15cm em laterais.

Execução de chapisco em todas as faces de alvenaria e pilares interna e externamente. Argamassa 1:3 com preparo em betoneira.

Execução de reboco em argamassa traço 1:2:8 em todas as faces de alvenaria e estruturas, incluindo requadros, interna e externamente, preparo em betoneira, aplicado manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 35mm.

Execução de reboco para recebimento de cerâmica, em banheiro e parede de cozinha. Em argamassa traço 1:2:8, preparo em betoneira, aplicado manualmente em faces internas de paredes, espessura 20mm.

- COMPLEMENTARES

  - HIDRAÚLICO E SANITÁRIO

Execução de rede hidráulica e sanitário seguindo projeto.

Conexão de rede de água se dará pela construção existente, interligar os sistemas.

Conexão sanitária em fossa existente.

  - ELÉTRICA

Execução de toda parte elétrica, incluindo fornecimento e instalação de conduto corrugado flexível 25mm, condutores, quadro de distribuição e disjuntores, cabos, interruptores, luminárias. Conforme especificações de projeto elétrico.

Conectar sistema elétrico novo a rede do colégio.

- COBERTURA E FORRO

Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, para telha de alumínio, incluso içamento.

Execução de trama de aço composta por terças para telhados de até duas águas para telha ondulada em alumínio, incluso transporte vertical.

Telhamento com telha de aço/alumínio E=0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento, incluso manta aluminizada em duas faces para isolamento térmico de subcobertura.

Instalação de forro de pvc, frisado, inclusive estrutura de fixação.

- PISOS

Compactação mecânica de solo para execução de piso de concreto, com compactador de solos a percussão tipo sapo.

Execução de lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de 5cm.

Execução de piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura de 6cm. Incluso lona plástica preta e=150micra aplicada acima de lastro de material granular, antes de execução de piso. Incluso tela de aço soldada nervurada CA-60, Q-196, 3,11Kg/m2. Concreto previsto com fck 20Mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita1)

Execução de contrapiso em argamassa traço 1:4 (Cimento e areia), preparo mecânico com betoneira, aplicado sobre piso regularizando seu nível e deixando preparado para assentamento cerâmico.

Execução de revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato com dimensões de 45x45cm, escolha das cores e tipo do piso pela municipalidade.

- ESQUADRIAS

Contramarco de alumínio, fixado em argamassa em todas as janelas a serem instaladas, perfazendo 11,60m de perímetro.

Fornecimento e instalação de janela de alumínio de correr 4 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. Instaladas em contramarcos. Janelas nas dimensões de 1,5mx1,2m, 1,5mx0,4m conforme indicadas em projeto arquitetônico.

Fornecimento e instalação de janela maxim-ar em bwc na dimensão de 60cmx60cm com vidros, batente e ferragens.

Fornecimento e instalação de duas portas de 0,8mx1,2m porta de alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos em porta de entrada de cozinha e bwc.

Fornecimento e instalação de pingadeiras em mármore, largura 15,0cm, espessura 2,0cm, aplicadas em esquadrias de alumínio e em vão aberto de 3m (passagem cozinha/refeitório).

- ACABAMENTO PAREDES

Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão, em todas as paredes exceto as com cerâmica.

Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos em paredes internas.

Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas, duas cores.

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes internas, duas demãos.

Execução de revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm, aplicado em bwc e parede de cozinha.

Mariópolis, 18 de fevereiro de 2022

_____________________________________

BRUNO GUSTAVO KLEIN

CREA 134618/D - ENGENHEIRO CIVIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS