MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Pavimentação com Pedras Poliédricas

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Mariópolis

ENDEREÇO: Estradas Vicinais MP-182, MP-233, Comunidade São Sebastião e Comunidade Mangueirinha.

TRECHO 01 – MP-182: 920 metros; LARGURA: 6,0m: ÁREA: 5.520,00m²

TRECHO 02 – MP-233: 960 metros; LARGURA: 6,0m: ÁREA: 5.760,00m²
ACESSOS (DETALHES 01 e 02): 501,61m²

- DESCRIÇÃO E OBJETOS

O presente memorial descritivo tem por finalidade estabelecer os serviços, fixando os métodos construtivos a serem empregados na execução de Pavimentação Poliédrica, nos trechos das Rodovias Municipais MP-182 e MP-233, localizadas nas Comunidades São Sebastião e Mangueirinha respectivamente.

A Pavimentação com pedras irregulares será executada em dois trechos, sendo o trecho 01 na MP-182, Comunidade São Sebastião de 920 metros, largura de 6,0m, totalizando área de 5.520,00m². Trecho 02 em MP-233, Comunidade Mangueirinha, comprimento de 960m, largura 6,0m, totalizando área de 5.760,00m².

Acrescido de áreas de acesso aos pavimentos, representadas em projeto como Detalhe 01 e Detalhe 02, com área de 501,61m², a área total da pavimentação poliédrica é de 11.421,61m².

- DESCRIÇÃO E SERVIÇOS

  - Terraplenagem

Estas especificações se aplicam as operações que tem por fim a escavação do material no terreno até atingir-se o nível previsto para a plataforma (corte) e no depósito e compactação do material até atingir-se o mesmo nível (aterro).

Os materiais empregados na terraplenagem serão os do próprio terreno, sempre que possível, e no caso de substituição ou adição do material, este deverá ter um ISC igual ou superior a 6.

A vegetação e material orgânico existente nas margens das rodovias serão removidos.

Todos os serviços de terraplanagem serão executados pela Prefeitura Municipal com seu maquinário e equipe, evitando assim um custo maior nesses serviços. Portanto, não haverá em planilha orçamentária especificação de serviços de terraplanagem, como abertura e regularização do leito via patrolamento, escavação de valas laterais, escarificação, conformação e compactação do subleito, entre outros.

  - Drenagem

A abertura de saídas de água e formação de pegadores para a mesma serão de responsabilidade da empresa vencedora da licitação, os mesmos devem ser executados em todo o trajeto de forma a performar de maneira satisfatória o escoamento de água, não deteriorando o pavimento poliédrico. Todos os pegadores previstos são apontados em projeto de topografia, são 18 pontos de pegadores em MP-182 e 2 pontos em MP-233.

Os pegadores de água são dimensionados com 20m³ de escavação, o que resulta em aproximadamente um pegador de base 2*2m com 5m de profundidade.

Escavação de valas de drenagem são previstas para colocação de corpos de BSTC, estes em dimensões diversas 40/60/100cm. Os pontos de passagem tubulação pré-moldada são apontados em projetos.

Em sequência a escavação se realiza o assentamento dos tubos de concreto pré fabricado, em dimensões conforme projeto para cada ponto. As cabeceiras serão realizadas em paredes de pedra argamassada. O piso das cabeceiras em material granular (pedra britada nº3) com espessura de 10cm. Finalizando o serviço é realizado o reaterro e apiloamento do solo.

Toda escavação, assentamento dos tubos, montagem das cabeceiras e reaterro, serão de responsabilidade da empresa vencedora da licitação, inclusive o fornecimento das tubulações.

  - Base (Colchão de Argila)

O colchão de argila consiste em uma camada de argila com espessura de 15cm, que servirá de base para o assentamento das pedras irregulares.

Estes materiais utilizados no colchão de argila (base) devem ser isentos de vegetação, material orgânico e presença de outros materiais que venham a prejudicarem no assentamento das pedras irregulares.

Compreende as operações de espalhamento do material com auxílio de moto niveladora, ou seja, da argila que servirá de base, na pista devidamente preparada na largura desejada.

  - Pavimentação Poliédrica

Estas especificações se aplicam as operações que tem por fim o assentamento das pedras poliédricas sobre o colchão de argila.

As pedras poliédricas para a confecção dos poliedros deverão satisfazer as características físicas e mecânicas especificadas pela ABNT.

As pedras poliédricas terão uma face para rolamento plana e que se inscreva em círculos de raios entre 0,12m a 0,15m e altura entre 0,13m e 0,17m, sendo assentados máximos de 70 unidades de poliedros por metro quadrado.

Consiste no assentamento das pedras irregulares, com as faces de rolamento cuidadosamente escolhidas, entrelaçadas e bem unidas, de modo que não coincidam as juntas vizinhas, ficando as de forma alongada em sentido transversal ao eixo da via pública.

O rejuntamento dos poliedros será efetuado logo que seja terminado o seu assentamento. Não deverá haver intervalos grandes entre uma e outra operação devendo acompanhar de perto o assentamento. Poderá ser feito com argila, areia ou pó-de-pedra e será feito espalhando-se uma camada de 3cm de espessura, sobre as pedras irregulares assentadas, e forçando-se a penetração desse material nas juntas das pedras irregulares, por meio de vassourões adequados.

Logo após a conclusão dos serviços de rejuntamento das pedras poliédricas, o calçamento será devidamente compactado com rolo compactador liso, em peso mínimo 10 toneladas, esta etapa – exclusivamente - será realizada pelo maquinário e equipe da Prefeitura Municipal. A empresa vencedora do tramite deve entrar em acordo com a administração municipal para a data de execução da compactação do pavimento, esta deve acompanhar o pavimento poliédrico.

Ao ocorrer irregularidades ou depressões que surjam durante a compactação deverão ser prontamente corrigidas, para isso é preciso remover e recompor os poliedros, corrigindo o que for necessário, em áreas que o rolo é impraticável deverá ser feito com soquetes manuais.

  - Meio-Fios (Cordão de Pedra)

São dispositivos posicionados lateralmente ao pavimento, com duplo objetivo de direcionar fisicamente o tráfego atuante e conduzir as águas precipitadas sobre a pista e passeios para bocas de lobo e caixas coletoras.

O meio fio será executado do próprio material do calçamento, isto é, de pedras irregulares e ainda deverá ter as dimensões mínimas: 25cm de altura, largura de 15cm e 30 a 40cm de comprimento.

OBS.:

1 - Todo o serviço excedente não constante no projeto deverá ter prévia autorização do contratante.

2 - Apresentar ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de Execução.

- EQUIPAMENTOS

Os serviços que necessitam de equipamentos, tais como: motoniveladora, retro-escavadeira, pá-carregadeira, caminhão caçamba e demais equipamentos para a execução do pavimento poliédrico, inclusive movimentação de terra e transporte das pedras poliédricas, serão de responsabilidade da empresa, a responsabilidade do município é com relação a serviços de terraplanagem prévios ao pavimento, deixando o leito conforme para recebimento dos serviços e também a compactação final pós execução do pavimento poliédrico.

- FISCALIZAÇÃO DE MATERIAL E OBRA

Os materiais serão fiscalizados antes de iniciar os serviços, se o fiscal da Prefeitura identificar irregularidades com os materiais fora dos padrões exigidos, os materiais serão reprovados e substituídos.

A obra será aceita após compactação e limpeza, sem restos dos materiais soltos sobre a pista e madeira sobre as margens da rodovia pavimentada.

Mariópolis, 06 de fevereiro de 2023

| _________________________ Bruno Gustavo Klein Engenheiro Civil CREA PR-134.618/D | ____________________________ Mario Eduardo Lopes Paulek Prefeito Municipal |
| --- | --- |